Seewasserbeständiger 16 cm (6,5“) Breitbandlautsprecher

Klare Hochtonwiedergabe, weißer Kunststoffkorb und -gitter, gespritzte Kunststoffkonusmembran, wetter- und korrosionsfest durch Magnetverkleidung und Zuleitungsummantelung. UV-beständig, ballwurfsicher, temperaturfest im Bereich von -40° bis +80°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte) werden erfüllt.

Technische Daten:

Schutzart: 			IP65

Max. Belastbarkeit:		80 W

Nennbelastbarkeit: 		60 W

Impedanz: 			4 Ohm

Übertragungsbereich:	60-15000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	86 dB

Resonanzfrequenz: 		85 Hz

Schallwandöffnung: 		142 mm

Korbdurchmesser: 		180 mm

Gewicht: 			700 g

Kunststoff:			ASA

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / FR 16 WP

Art. No. 2116

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Seewasserbeständiger 16 cm (6,5“) Breitbandlautsprecher

Klare Hochtonwiedergabe, schwarzer Kunststoffkorb und -gitter, gespritzte Kunststoffkonusmembran, wetter- und korrosionsfest durch Magnetverkleidung und Zuleitungsummantelung. UV-beständig, ballwurfsicher, temperaturfest im Bereich von -40° bis +80°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte) werden erfüllt.

Technische Daten:

Schutzart: 			IP65

Max. Belastbarkeit:		80 W

Nennbelastbarkeit: 		60 W

Impedanz: 			4 Ohm

Übertragungsbereich:	60-15000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	86 dB

Resonanzfrequenz: 		85 Hz

Schallwandöffnung: 		142 mm

Korbdurchmesser: 		180 mm

Gewicht: 			700 g

Kunststoff:			ASA

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / FR 16 WP

Art. No. 2136

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Seewasserbeständiger 13 cm (5“) Breitbandlautsprecher

Klare Hochtonwiedergabe, weißer Kunststoffkorb und -gitter, gespritzte Kunststoffkonusmembran, wetter- und korrosionsfest durch Magnetverkleidung und Zuleitungsummantelung. UV-beständig, ballwurfsicher, temperaturfest im Bereich von -40° bis +80°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte) werden erfüllt.

Technische Daten:

Schutzart: 			IP65

Max. Belastbarkeit:		60 W

Nennbelastbarkeit: 		40 W

Impedanz: 			4 Ohm

Übertragungsbereich:	70-16000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	85 dB

Resonanzfrequenz: 		100 Hz

Schallwandöffnung: 		112 mm

Korbdurchmesser: 		150 mm

Gewicht: 			500 g

Kunststoff:			ASA

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / FR 13 WP

Art. No. 2113

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Seewasserbeständiger 13 cm (5“) Breitbandlautsprecher

Klare Hochtonwiedergabe, schwarzer Kunststoffkorb und -gitter, gespritzte Kunststoffkonusmembran, wetter- und korrosionsfest durch Magnetverkleidung und Zuleitungsummantelung. UV-beständig, ballwurfsicher, temperaturfest im Bereich von -40° bis +80°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte) werden erfüllt.

Technische Daten:

Schutzart: 			IP65

Max. Belastbarkeit:		60 W

Nennbelastbarkeit: 		40 W

Impedanz: 			4 Ohm

Übertragungsbereich:	70-16000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	85 dB

Resonanzfrequenz: 		100 Hz

Schallwandöffnung: 		112 mm

Korbdurchmesser: 		150 mm

Gewicht: 			500 g

Kunststoff:			ASA

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / FR 13 WP

Art. No. 2133

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Seewasserbeständiger 10 cm (4“) Breitbandlautsprecher

Klare Hochtonwiedergabe, weißer Kunststoffkorb und -gitter, gespritzte Kunststoffkonusmembran, wetter- und korrosionsfest durch Magnetverkleidung und Zuleitungsummantelung. UV-beständig, ballwurfsicher, temperaturfest im Bereich von -40° bis +80°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte) werden erfüllt.

Technische Daten:

Schutzart: 			IP65

Max. Belastbarkeit:		30 W

Nennbelastbarkeit: 		20 W

Impedanz: 			4 Ohm

Übertragungsbereich:	80-16000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	85 dB

Resonanzfrequenz: 		120 Hz

Schallwandöffnung: 		101 mm

Korbdurchmesser: 		132 mm

Gewicht: 			275 g

Kunststoff:			ASA

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / FR 10 WP

Art. No. 2110

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Seewasserbeständiger 10 cm (4“) Breitbandlautsprecher

Klare Hochtonwiedergabe, schwarzer Kunststoffkorb und -gitter, gespritzte Kunststoffkonusmembran, wetter- und korrosionsfest durch Magnetverkleidung und Zuleitungsummantelung. UV-beständig, ballwurfsicher, temperaturfest im Bereich von -40° bis +80°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte) werden erfüllt.

Technische Daten:

Schutzart: 			IP65

Max. Belastbarkeit:		30 W

Nennbelastbarkeit: 		20 W

Impedanz: 			4 Ohm

Übertragungsbereich:	80-16000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	85 dB

Resonanzfrequenz: 		120 Hz

Schallwandöffnung: 		101 mm

Korbdurchmesser: 		132 mm

Gewicht: 			275 g

Kunststoff:			ASA

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / FR 10 WP

Art. No. 2130

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Seewasserbeständiger 8 cm (3,3“) Breitbandlautsprecher

Klare Hochtonwiedergabe, weißer Kunststoffkorb und -gitter, gespritzte Kunststoffkonusmembran, wetter- und korrosionsfest durch Magnetverkleidung und Zuleitungsummantelung. UV-beständig, ballwurfsicher, temperaturfest im Bereich von -40° bis +80°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte) werden erfüllt.

Technische Daten:

Schutzart: 			IP65

Max. Belastbarkeit:		25 W

Nennbelastbarkeit: 		15 W

Impedanz: 			4 Ohm

Übertragungsbereich:	100-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	84 dB

Resonanzfrequenz: 		158 Hz

Schallwandöffnung: 		74 mm

Korbdurchmesser: 		90 mm

Gewicht: 			230 g

Kunststoff:			ASA

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / FR 8 WP

Art. No. 2128

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Seewasserbeständiger 8 cm (3,3“) Breitbandlautsprecher

Klare Hochtonwiedergabe, schwarzer Kunststoffkorb und -gitter, gespritzte Kunststoffkonusmembran, wetter- und korrosionsfest durch Magnetverkleidung und Zuleitungsummantelung. UV-beständig, ballwurfsicher, temperaturfest im Bereich von -40° bis +80°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte) werden erfüllt.

Technische Daten:

Schutzart: 			IP65

Max. Belastbarkeit:		25 W

Nennbelastbarkeit: 		15 W

Impedanz: 			4 Ohm

Übertragungsbereich:	100-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	84 dB

Resonanzfrequenz: 		158 Hz

Schallwandöffnung: 		74 mm

Korbdurchmesser: 		90 mm

Gewicht: 			230 g

Kunststoff:			ASA

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / FR 8 WP

Art. No. 2148

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Seewasserbeständiger 8 cm (3,3“) Breitbandlautsprecher

Klare Hochtonwiedergabe, schwarzer Kunststoffkorb und -gitter, gespritzte Kunststoffkonusmembran, wetter- und korrosionsfest durch Magnetverkleidung und Zuleitungsummantelung. UV-beständig, ballwurfsicher, temperaturfest im Bereich von -40° bis +80°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte) werden erfüllt.

Technische Daten:

Schutzart: 			IP65

Max. Belastbarkeit:		25 W

Nennbelastbarkeit: 		15 W

Impedanz: 			8 Ohm

Übertragungsbereich:	100-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	84 dB

Resonanzfrequenz: 		158 Hz

Schallwandöffnung: 		74 mm

Korbdurchmesser: 		90 mm

Gewicht: 			230 g

Kunststoff:			ASA

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / FR 8 WP

Art. No. 2129

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Seewasserbeständiger 10 cm (4“) Breitbandlautsprecher

Schwarzer Kunststoffkorb und -gitter, Glasfasermembran. Ausgeglichener Frequenzgang, hoher Wirkungsgrad und gute Mittel- und Hochtonwiedergabe. Wetterfest, ballwurfsicher, UV-beständig, temperaturfest von -40° bis 120°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Schutzart: 			IP65

Max. Belastbarkeit:		50 W

Nennbelastbarkeit: 		25 W

Impedanz: 			4 Ohm

Übertragungsbereich:	90-19000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	90 dB

Resonanzfrequenz: 		190 Hz

Maximaler Hub: 		6 mm

Schallwandöffnung: 		92 mm

Korbabmessung (BxH): 	115 mm x 115 mm

Gewicht: 			360 g

Kunststoff:			PC

UL 94:			V-2

# Fabrikat / Typ: VISATON / FRS 10 WP

Art. No. 2100

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Seewasserbeständiger 10 cm (4“) Breitbandlautsprecher

Schwarzer Kunststoffkorb und -gitter, Glasfasermembran. Ausgeglichener Frequenzgang, hoher Wirkungsgrad und gute Mittel- und Hochtonwiedergabe. Wetterfest, ballwurfsicher, UV-beständig, temperaturfest von -40° bis 120°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Schutzart: 			IP65

Max. Belastbarkeit:		50 W

Nennbelastbarkeit: 		25 W

Impedanz: 			8 Ohm

Übertragungsbereich:	90-19000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	90 dB

Resonanzfrequenz: 		190 Hz

Maximaler Hub: 		6mm

Schallwandöffnung: 		92 mm

Korbabmessung (BxH): 	115 mm x 115 mm

Gewicht: 			360 g

Kunststoff:			PC

UL 94:			V-2

# Fabrikat / Typ: VISATON / FRS 10 WP

Art. No. 2101

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Seewasserbeständiger 10 cm (4“) Breitbandlautsprecher

Weißer Kunststoffkorb und -gitter, Glasfasermembran. Ausgeglichener Frequenzgang, hoher Wirkungsgrad und gute Mittel- und Hochtonwiedergabe. Wetterfest, ballwurfsicher, UV-beständig, temperaturfest von -40° bis 120°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Schutzart: 			IP65

Max. Belastbarkeit:		50 W

Nennbelastbarkeit: 		25 W

Impedanz: 			4 Ohm

Übertragungsbereich:	90-19000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	90 dB

Resonanzfrequenz: 		190 Hz

Maximaler Hub: 		6mm

Schallwandöffnung: 		92 mm

Korbabmessung (BxH): 	115 mm x 115 mm

Gewicht: 			360 g

Kunststoff:			PC

UL 94:			V-2

# Fabrikat / Typ: VISATON / FRS 10 WP

Art. No. 2102

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Seewasserbeständiger 10 cm (4“) Breitbandlautsprecher

Weißer Kunststoffkorb und -gitter, Glasfasermembran. Ausgeglichener Frequenzgang, hoher Wirkungsgrad und gute Mittel- und Hochtonwiedergabe. Wetterfest, ballwurfsicher, UV-beständig, temperaturfest von -40° bis 120°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Schutzart: 			IP65

Max. Belastbarkeit:		50 W

Nennbelastbarkeit: 		25 W

Impedanz: 			8 Ohm

Übertragungsbereich:	90-19000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	90 dB

Resonanzfrequenz: 		190 Hz

Maximaler Hub: 		6mm

Schallwandöffnung: 		92 mm

Korbabmessung (BxH): 	115 mm x 115 mm

Gewicht: 			360 g

Kunststoff:			PC

UL 94:			V-2

# Fabrikat / Typ: VISATON / FRS 10 WP

Art. No. 2103

………….	St.	€……..…	€…………..…..

17 cm (6.5“) Deckenlautsprecher

Korrosionsbeständiges Abdeckgitter (RAL 9010). Schnellmontage (Snap-In-Technik). Der Anschluss an das 100-V-Netz sowie die eventuell notwendige Pegelanpassung erfolgt durch eine Druckfederklemme (Trafoanpassung 6 / 3 / 1,5 Watt). Abdeckgitter wird mit einer Bajonettverbindung befestigt. Feuchtigkeitsimprägnierte Membran, UV-Beständig. Abdecktopfmontage möglich.

Technische Daten:

Trafoanpassung:		6 / 3 / 1,5 W

Schalldruckpegel:		101dB @ 3260Hz

Empfindlichkeit:		96 dB

Übertragungsbereich:	70-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	93 dB

Max. Schalldruckpegel:	101 dB (6W/1m)

Resonanzfrequenz: 		100 Hz

Schwingspulendurchmesser:	20mm

Schallwandöffnung: 		200 mm

Korbdurchmesser: 		218 mm

Gewicht: 			1150 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / DL 18/1

Art. No. 50105

………….	St.	€……..…	€…………..…..

17 cm (6.5“) Deckenlautsprecher

Korrosionsbeständiges, mattweiß lackiertes Abdeckgitter (RAL 9016). Schnellmontage (Snap-In-Technik). Der Anschluss an das 100-V-Netz sowie die eventuell notwendige Pegelanpassung erfolgt durch eine Druckfederklemme (Trafoanpassung 6 / 3 / 1,5 Watt). Abdeckgitter wird mit einer Bajonettverbindung befestigt. Feuchtigkeitsimprägnierte Membran, UV-Beständig. Abdecktopfmontage möglich.

Technische Daten:

Trafoanpassung:		6 / 3 / 1,5 W

Schalldruckpegel:		101dB @ 3260Hz

Empfindlichkeit:		96 dB

Übertragungsbereich:	70-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	93 dB

Max. Schalldruckpegel:	101 dB (6W/1m)

Resonanzfrequenz: 		100 Hz

Schwingspulendurchmesser:	20mm

Schallwandöffnung: 		200 mm

Korbdurchmesser: 		218 mm

Gewicht: 			1150 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / DL 18/1

Art. No. 50106

………….	St.	€……..…	€…………..…..

17 cm (6.5“) Deckenlautsprecher

Korrosionsbeständiges Abdeckgitter (RAL 9010). Schnellmontage (Snap-In-Technik). Der Anschluss an das 100-V-Netz sowie die eventuell notwendige Pegelanpassung erfolgt durch eine Druckfederklemme (Trafoanpassung 6 / 3 / 1,5 Watt). Abdeckgitter wird mit einer Bajonettverbindung befestigt. Feuchtigkeitsimprägnierte Membran, UV-Beständig. Abdecktopfmontage möglich. Hitzebeständige Hochtemperaturverdrahtung, Klemmleisten aus Keramik und thermische Sicherung; zweite Klemmleiste zum Durchschleifen. Brandverhalten nach NEN 2575 und BS 5839. Zugentlastungsschellen für Leitungsdurchmesser von 8, 12 oder 16mm

Technische Daten:

Trafoanpassung:		6 / 3 / 1,5 W

Schalldruckpegel:		101dB @ 3260Hz

Empfindlichkeit:		96 dB

Übertragungsbereich:	70-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	93 dB

Max. Schalldruckpegel:	101 dB (6W/1m)

Resonanzfrequenz: 		100 Hz

Schwingspulendurchmesser:	20mm

Schallwandöffnung: 		200 mm

Korbdurchmesser: 		218 mm

Gewicht: 			1330 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / DL 18/1 F

Art. No. 50109

………….	St.	€……..…	€…………..…..

17 cm (6.5“) HiFi-Deckenlautsprecher

2-Wege Koaxiallautsprecher. Korrosionsbeständiges Abdeckgitter (RAL 9010). Von -40° bis 110°C temperaturfest. Schnellmontage (Snap-In-Technik). Abdeckgitter wird mit einer Bajonettverbindung befestigt. Feuchtigkeits-imprägnierte Membran, Abdecktopfmontage möglich. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h). Erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Schutzart: 			IP43

Max. Belastbarkeit:		70 W

Nennbelastbarkeit: 		50 W

Impedanz: 			8 Ohm

Schalldruckpegel:		94 dB

Übertragungsbereich:	50-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	90 dB

Resonanzfrequenz: 		90 Hz

Schallwandöffnung: 		200 mm

Korbdurchmesser: 		218 mm

Gewicht: 			1150 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / DL 18/2 – 8 Ohm

Art. No. 50102

………….	St.	€……..…	€…………..…..

17 cm (6.5“) HiFi-Deckenlautsprecher

2-Wege Koaxiallautsprecher. Korrosionsbeständiges Abdeckgitter (RAL 9010). Schnellmontage (Snap-In-Technik). Der Anschluss an das 100-V-Netz sowie die eventuell notwendige Pegelanpassung erfolgt durch eine Druckfederklemme (Trafoanpassung 20 / 10 / 5 Watt). Abdeckgitter wird mit einer Bajonettverbindung befestigt. Feuchtigkeitsimprägnierte Membran, UV-Beständig. Abdecktopfmontage möglich.

Technische Daten:

Trafoanpassung:		20 / 10 / 5 W

Schalldruckpegel:		94dB @ 4954 Hz

Empfindlichkeit:		91 dB

Übertragungsbereich:	50-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	90 dB

Max. Schalldruckpegel:	103 dB (20W/1m)

Resonanzfrequenz: 		90 Hz

Schwingspulendurchmesser:	25 mm

Schallwandöffnung: 		200 mm

Korbdurchmesser: 		218 mm

Gewicht: 			1500 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / DL 18/2 – 100 V

Art. No. 50104

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Abdecktopf

Abdecktopf aus Stahlblech für DL 18/1, DL 18/1 F und DL 18/2. Zwei vorgestanzte Bohrungen, die zur Kabeldurchführung durchgestoßen werden können. Mit Kabeltüllen. Der Abdecktopf verhindert im Brandfall den Kamineffekt und damit die Ausbreitung des Feuers. Er ist nicht geeignet zum Einsatz in Brandschutzdecken (z.B. F 30-Decke).

Technische Daten:

Abmessungen (D, H): 	167 mm, 60 mm

Einbautiefe (mit Lautspr.):	90 mm

Gewicht:			282 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / FD 18

Art. No. 50103

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Abdecktopf

Abdecktopf aus Stahlblech für DL 18/1, DL 18/1 F und DL 18/2. Zwei vorgestanzte Bohrungen, die zur Kabeldurchführung durchgestoßen werden können. Mit Kabeltüllen. Vier vormontierte Schrauben zur Aufnahme von Zugentlastungen und Kabelklemmen. Durch das größere Volumen deutlich verbesserter Klang des eingebauten Lautsprechers. Der Abdecktopf verhindert im Brandfall den Kamineffekt und damit die Ausbreitung des Feuers. Er ist nicht geeignet zum Einsatz in Brandschutzdecken (z.B. F 30-Decke).

Technische Daten:

Abmessungen (D, H): 	167 mm, 140 mm

Einbautiefe (mit Lautspr.):	170 mm

Gewicht:			590 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / FD 18 L

Art. No. 50123

………….	St.	€……..…	€…………..…..

17 cm (6.5“) Deckenlautsprecher

Einteiliger Lautsprecher mit korrosionsbeständigem, mattweiß lackiertem Abdeckgitter (RAL 9010), geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Einfache Montage in einen kreisrunden Unterdeckenausschnitt. Ballwurfsicherer Halt durch stabile Federbügel. Der Anschluss an das 100-V-Netz sowie die eventuell notwendige Pegelanpassung erfolgt durch eine Druckfederklemme (Trafoanpassung 6 / 3 / 1,5 Watt). Feuchtigkeitsimprägnierte Membran, UV-beständig.

Technische Daten:

Trafoanpassung:		6 / 3 / 1,5 W

Schalldruckpegel:		96 dB @ 4950Hz

Empfindlichkeit:		94 dB

Übertragungsbereich:	80-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	91 dB

Max. Schalldruckpegel:	100 dB (6W/1m)

Resonanzfrequenz: 		90 Hz

Schwingspulendurchmesser:	20 mm

Schallwandöffnung: 		170 mm

Korbdurchmesser: 		198 mm

Gewicht: 			900 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / DL 18/1 B

Art. No. 50145

………….	St.	€……..…	€…………..…..

17 cm (6.5“) Deckenlautsprecher

mit hohem Wirkungsgrad und guter Sprachverständlichkeit. Speziell geeignet für den Einbau in Metalldecken. Der Anschluss an das 100-V-Netz sowie die eventuell notwendige Pegelanpassung erfolgt durch eine Druckfederklemme. Nach Verschrauben des Lautsprechers mit der Decke wird das Abdeckgitter (RAL 9010) durch eine Bajonettverbindung befestigt. Feuchtigkeitsimprägnierte Membran, UV-beständig.

Technische Daten:

Trafoanpassung:		2 / 1 / 0,5 W

Schalldruckpegel:		102 dB @ 4954Hz

Empfindlichkeit:		98 dB

Übertragungsbereich:	100-15000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	94 dB

Max. Schalldruckpegel:	97 dB (2W/1m)

Resonanzfrequenz: 		150 Hz

Schwingspulendurchmesser:	14mm

Schallwandöffnung: 		143 mm

Korbdurchmesser: 		170 mm

Gewicht: 			1100 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / ML 16

Art. No. 50131

………….	St.	€……..…	€…………..…..

10 cm (4“) Deckenlautsprecher

Weißer Einbaurahmen (RAL 9010). Metallausführung. Rationelle Montage mit Federbügeln, Druckfederklemme. Feuchtigkeitsimprägnierte Membran Wetterfest, ballwurfsicher, UV-beständig, temperaturfest von -40° bis 110°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Schutzart: 			IP54

Max. Belastbarkeit:		30 W

Nennbelastbarkeit: 		20 W

Impedanz: 			8 Ohm

Schalldruckpegel:		90 dB @ 6594 Hz

Empfindlichkeit 		87 dB

Übertragungsbereich:	75-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	86 dB

Resonanzfrequenz: 		140 Hz

Schallwandöffnung: 		110 mm

Korbdurchmesser: 		135 mm

Gewicht: 			400 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / DL 10 – 8 Ohm

Art. No. 50110

………….	St.	€……..…	€…………..…..

10 cm (4“) Deckenlautsprecher

Weißer Einbaurahmen (RAL 9010). Metallausführung. Rationelle Montage mit Federbügeln. Der Anschluss an das 100-V-Netz sowie die eventuell notwendige Pegelanpassung erfolgt durch eine Druckfederklemme (Trafoanpassung 6 / 3 / 1,5 Watt). Feuchtigkeitsimprägnierte Membran, wetterfest, ballwurfsicher, UV-beständig, temperaturfest von -40° bis 110°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Trafoanpassung:		6 / 3 / 1,5 W

Schalldruckpegel:		90dB @ 6594Hz

Empfindlichkeit:		87 dB

Übertragungsbereich:	75-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	86 dB

Max. Schalldruckpegel:	94 dB (6W/1m)

Resonanzfrequenz: 		140 Hz

Schwingspulendurchmesser:	20mm

Schallwandöffnung: 		110 mm

Korbdurchmesser: 		135 mm

Gewicht: 			545 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / DL 10 – 100 V

Art. No. 50111

………….	St.	€……..…	€…………..…..

8 cm (3,3“) Deckenlautsprecher

Weißer Einbaurahmen (RAL 9010). Metallausführung. Rationelle Montage mit Federbügeln, Druckfederklemme. Feuchtigkeitsimprägnierte Membran Wetterfest, ballwurfsicher, UV-beständig, temperaturfest von -40° bis 110°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Schutzart: 			IP54

Max. Belastbarkeit:		30 W

Nennbelastbarkeit: 		10 W

Impedanz: 			8 Ohm

Schalldruckpegel:		86 dB @ 6549 Hz

Empfindlichkeit 		84 dB

Übertragungsbereich:	90-18000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	84 dB

Resonanzfrequenz: 		190 Hz

Schallwandöffnung: 		93 mm

Korbdurchmesser: 		105 mm

Gewicht: 			330 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / DL 8 – 8 Ohm

Art. No. 50098

………….	St.	€……..…	€…………..…..

8 cm (3,3“) Deckenlautsprecher

Weißer Einbaurahmen (RAL 9010). Metallausführung. Rationelle Montage mit Federbügeln. Der Anschluss an das 100-V-Netz sowie die eventuell notwendige Pegelanpassung erfolgt durch eine Druckfederklemme (Trafoanpassung 3 / 1,5 / 0,75 Watt). Feuchtigkeitsimprägnierte Membran Wetterfest, ballwurfsicher, UV-beständig, temperaturfest von -40° bis 110°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Schutzart:			IP 54

Trafoanpassung:		3 / 1,5 / 0,75 W

Schalldruckpegel:		92dB @ 5312 Hz

Empfindlichkeit:		90 dB

Übertragungsbereich:	90-18000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	87 dB

Max. Schalldruckpegel:	91 dB (3W/1m)

Resonanzfrequenz: 		190 Hz

Schwingspulendurchmesser:	14 mm

Schallwandöffnung: 		93 mm

Korbdurchmesser: 		105 mm

Gewicht: 			485 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / DL 8 – 100 V

Art. No. 50198

………….	St.	€……..…	€…………..…..

5 cm (2“) Deckenlautsprecher

Weißer Einbaurahmen (RAL 9010). Metallausführung. Ballwurfsicher. Rationelle Montage. Feuchtigkeitsimprägnierte Membran Wetterfest, ballwurfsicher, UV-beständig, temperaturfest von -40° bis 110°C. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Schutzart: 			IP54

Max. Belastbarkeit:		5 W

Nennbelastbarkeit: 		2 W

Impedanz: 			8 Ohm

Schalldruckpegel:		89 dB @ 4018 Hz

Empfindlichkeit 		87 dB

Übertragungsbereich:	150-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	84 dB

Resonanzfrequenz: 		370 Hz

Schallwandöffnung: 		72 mm

Korbdurchmesser: 		85,5 mm

Gewicht: 			160 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / DL 5

Art. No. 50097

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Adapter zum Funktionserhalt

Der Adapter enthält einen integrierten Schutz, der sicherstellt, dass Brandschäden am Lautsprecher nicht zum Ausfall des Schaltkreises führen können, an dem er angeschlossen ist. Zwei Klemmleisten aus Keramik zum Durchschleifen. Feuerfeste Verdrahtung mit Thermosicherung. Entspricht den niederländischen (NEN 2575) und britischen (BS 5839) Vorschriften für Alarmsysteme.

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT):	38mm x37mm x36 mm

Kabellänge:			50 cm

# Fabrikat / Typ: VISATON / FDA

Art. No. 50127

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Wand-/ Deckenaufbaulautsprecher

in halbkugelförmigem Kunststoffgehäuse mit Lochblech-Abdeckung. Bestückt mit einem hochwertigen 13cm-Breitbandlautsprecher. Gute Musikwiedergabe und klare Sprachverständlichkeit. Zur Montage wird die Rückwand des Lautsprechers mit vier Schrauben an der Wand oder Decke befestigt. Mittels Schraubklemmen kann dann der Anschluss des Übertragers an das 100V-Netz erfolgen. Danach wird das Gehäuse durch Markierungen verpolungssicher aufgesetzt und durch eine Bajonettverbindung befestigt. Inklusive Montagematerial.

Technische Daten:

Trafoanpassung:		16 / 8 / 4 W

Schalldruckpegel:		97 dB @ 14110 Hz

Empfindlichkeit:		94 dB

Übertragungsbereich:	150-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	91 dB

Max. Schalldruckpegel:	103 dB (16W/1m)

Maße (BxHxT): 		280mm x170mm x65mm

Gewicht: 			1390 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / DAL 13

Art. No. 50341

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Wandlautsprecher

Weißes Holzgehäuse und Lochblech-Abdeckung. Einfache Montage durch abnehmbare Rückwand; Anschluss und Pegelanpassung über Druckfederklemme. Gute Musikwiedergabe und klare Sprachverständlichkeit. Bestückt mit einem Breitbandlautsprecher.

Technische Daten:

Trafoanpassung:		6 / 3 / 1,5 W

Schalldruckpegel:		96 dB @ 4954 Hz

Empfindlichkeit:		92 dB

Übertragungsbereich:	150-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	88 dB

Max. Schalldruckpegel:	96 dB (6W/1m)

Maße (BxHxT): 		280mm x170mm x65mm

Gewicht: 			1400 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / WL 13 N

Art. No. 50302

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Wandlautsprecher

Weißes Holzgehäuse und Lochblech-Abdeckung. Einfache Montage durch abnehmbare Rückwand; Anschluss und Pegelanpassung über Druckfederklemme. Gute Musikwiedergabe und klare Sprachverständlichkeit. Bestückt mit einem Breitbandlautsprecher und Lautstärkeregler.

Technische Daten:

Trafoanpassung:		6 / 3 / 1,5 W

Schalldruckpegel:		96 dB @ 4954 Hz

Empfindlichkeit:		92 dB

Übertragungsbereich:	150-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	88 dB

Max. Schalldruckpegel:	96 dB (6W/1m)

Maße (BxHxT): 		280mm x170mm x65mm

Gewicht: 			1400 g

# Fabrikat / Typ: VISATON WL 13 NR

Art. No. 50303

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Wandlautsprecher

Weißes Holzgehäuse und Lochblech-Abdeckung. Einfache Montage durch abnehmbare Rückwand; Anschluss und Pegelanpassung über Druckfederklemme. Gute Musikwiedergabe und klare Sprachverständlichkeit. Bestückt mit einem Breitbandlautsprecher,  Lautstärkeregler und Pflichtrufrelais (24V).

Technische Daten:

Trafoanpassung:		6 / 3 / 1,5 W

Schalldruckpegel:		96 dB @ 4954 Hz

Empfindlichkeit:		92 dB

Übertragungsbereich:	150-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	88 dB

Max. Schalldruckpegel:	96 dB (6W/1m)

Maße (BxHxT): 		280mm x170mm x65mm

Gewicht: 			1400 g

# Fabrikat / Typ: VISATON / WL 13 NR P

Art. No. 50304

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Wandlautsprecher

Weißes Kunststoffgehäuse und Aluminium-Lochblech-Abdeckung. Einfache Montage; Anschluss und Pegelanpassung über Druckfederklemme. Gute Musikwiedergabe und klare Sprachverständlichkeit. Bestückt mit einem Breitbandlautsprecher.

Technische Daten:

Trafoanpassung:		6 / 3 / 1,5 W

Schalldruckpegel:		94 dB @ 5312 Hz

Empfindlichkeit:		90 dB

Übertragungsbereich:	90-16000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	88 dB

Max. Schalldruckpegel:	96 dB (6W/1m)

Maße (BxHxT): 		280mm x170mm x61mm

Gewicht: 			1150g

Kunststoff:			ABS V0

UL 94:			V-0

# Fabrikat / Typ: VISATON / WL 13 P

Art. No. 50321

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Wandlautsprecher

Weißes Kunststoffgehäuse und Aluminium-Lochblech-Abdeckung. Einfache Montage; Anschluss und Pegelanpassung über Druckfederklemme. Gute Musikwiedergabe und klare Sprachverständlichkeit. Bestückt mit einem Breitbandlautsprecher und Lautstärkeregler.

Technische Daten:

Trafoanpassung:		6 / 3 / 1,5 W

Schalldruckpegel:		94 dB @ 5312 Hz

Empfindlichkeit:		90 dB

Übertragungsbereich:	90-16000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	88 dB

Max. Schalldruckpegel:	96 dB (6W/1m)

Maße (BxHxT): 		280mm x170mm x61mm

Gewicht: 			1150g

Kunststoff:			ABS V0

UL 94:			V-0

# Fabrikat / Typ: VISATON / WL 13 PR

Art. No. 50323

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Wandlautsprecher

Weißes Kunststoffgehäuse und Aluminium-Lochblech-Abdeckung. Einfache Montage; Anschluss und Pegelanpassung über Druckfederklemme. Gute Musikwiedergabe und klare Sprachverständlichkeit. Bestückt mit einem Breitbandlautsprecher, Lautstärkeregler und Pflichtrufrelais (24V).

Technische Daten:

Trafoanpassung:		6 / 3 / 1,5 W

Schalldruckpegel:		94 dB @ 5312 Hz

Empfindlichkeit:		90 dB

Übertragungsbereich:	90-16000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel:	88 dB

Max. Schalldruckpegel:	96 dB (6W/1m)

Maße (BxHxT): 		280mm x 170mm x 61mm

Gewicht: 			1150g

Kunststoff:			ABS V0

UL 94:			V-0

# Fabrikat / Typ: VISATON / WL 13 PR P

Art. No. 50324

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Rückwand für Kunststoff-Wandlautsprecher

Rückwand aus Kunststoff für die Wandlautsprecher WL 13 P/PR/PRP. Durch die Rückwand kann der Lautsprecher auch an runden Säulen oder Balkendecken verwendet werden. Vier Schrauben zur Befestigung am WL 13 P/PR/PRP liegen bei. Zwei Kabeldurchführungen können aus der Rückwand gebrochen bzw. geschnitten werden.

Technische Daten:

Maße (BxHxT): 		271mm x161mm x6mm

# Fabrikat / Typ: VISATON / Rückwand WL 13 P

Art. No. 50322

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Gehäuselautsprecher

Rostfreies Edelstahlgehäuse und -Gitter; zum Einbau in Lichtbänder. Bestückung mit zwei leistungsstarken 7 cm-Breitbandlautsprechern. Anschluss an das 100-V-Netz mit Druckfederklemme.

Technische Daten:

Schutzart: 			IP X4

Trafoanpassung: 		10 / 6 / 3 / 1,5 / 0,8 W

Schalldruckpegel: 		93 dB @ 531 Hz

Empfindlichkeit: 		91 dB

Übertragungsbereich: 	300-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	90 dB

Max. Schalldruckpegel: 	100 dB

Abmessungen (BxHxT): 	72mm x 110mm x 240mm

Gewicht: 			1,45 kg

# Fabrikat / Typ: VISATON / UL 7 N – 100 V

Art. No. 50471

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Gehäuselautsprecher

Wasserfeste 2-Wege Kompaktbox. Stabiles Kunststoffgehäuse und Metallgitter, Farbe: weiß. Bestückung mit 16 cm Tief-Mitteltöner und Hochtonkalotte. 100V oder 8 Ohm Betrieb möglich. Anschluss mit Schraubklemme oder Steckverbinder. Drehbarer Montagebügel, eingelassene Gewinde zur Montage einer Halterung (z.B. Gelenk). UV-Beständig

Technische Daten:

Schutzart:			IP 54

Trafoanpassung: 		25 / 15 / 7,5 / 4 / 2 W

oder 8 Ohm

Max. Belastbarkeit:		90 W (8 Ohm)

Nennbelastbarkeit: 		60 W (8 Ohm)

Schalldruckpegel: 		92 dB @ 16223 Hz

Empfindlichkeit: 		91 dB

Übertragungsbereich: 	80-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	89 dB

Max. Schalldruckpegel: 	103 dB (25W)

Abmessungen (BxHxT): 	220mm x 292mm x 172mm

Gewicht: 			2,8 kg

Kunststoff:			ABS

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / WB 16

Art. No. 50316

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Gehäuselautsprecher

Wasserfeste 2-Wege Kompaktbox. Stabiles Kunststoffgehäuse und Metallgitter, Farbe: schwarz. Bestückung mit 16 cm Tief-Mitteltöner und Hochtonkalotte. 100V oder 8 Ohm Betrieb möglich. Anschluss mit Schraubklemme oder Steckverbinder. Drehbarer Montagebügel, eingelassene Gewinde zur Montage einer Halterung (z.B. Gelenk). UV-Beständig

Technische Daten:

Schutzart:			IP 54

Trafoanpassung: 		25 / 15 / 7,5 / 4 / 2 W

oder 8 Ohm

Max. Belastbarkeit:		90 W (8 Ohm)

Nennbelastbarkeit: 		60 W (8 Ohm)

Schalldruckpegel: 		92 dB @ 16223 Hz

Empfindlichkeit: 		91 dB

Übertragungsbereich: 	80-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	89 dB

Max. Schalldruckpegel: 	103 dB (25W)

Abmessungen (BxHxT): 	220mm x 292mm x 172mm

Gewicht: 			2,8 kg

Kunststoff:			ABS

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / WB 16

Art. No. 50318

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Gehäuselautsprecher

Wasserfeste 2-Wege Kompaktbox. Stabiles Kunststoffgehäuse und Metallgitter, Farbe: schwarz. Bestückung mit 13 cm Tief-Mitteltöner und Hochtonkalotte. 100V oder 8 Ohm Betrieb möglich. Anschluss mit Schraubklemme oder Steckverbinder. Drehbarer Montagebügel, eingelassene Gewinde zur Montage einer Halterung (z.B. Gelenk). UV-Beständig

Technische Daten:

Schutzart:			IP 54

Trafoanpassung: 		25 / 15 / 7,5 / 4 / 2 W

oder 8 Ohm

Max. Belastbarkeit:		80 W (8 Ohm)

Nennbelastbarkeit: 		50 W (8 Ohm)

Schalldruckpegel: 		91 dB @ 6108 Hz

Empfindlichkeit: 		90 dB

Übertragungsbereich: 	95-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	88 dB

Max. Schalldruckpegel: 	102 dB (25W)

Abmessungen (BxHxT): 	183mm x 243mm x 142mm

Gewicht: 			2,4 kg

Kunststoff:			ABS

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / WB 13

Art. No. 50313

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Gehäuselautsprecher

Wasserfeste 2-Wege Kompaktbox. Stabiles Kunststoffgehäuse und Metallgitter, Farbe: weiß. Bestückung mit 13 cm Tief-Mitteltöner und Hochtonkalotte. 100V oder 8 Ohm Betrieb möglich. Anschluss mit Schraubklemme oder Steckverbinder. Drehbarer Montagebügel, eingelassene Gewinde zur Montage einer Halterung (z.B. Gelenk). UV-Beständig

Technische Daten:

Schutzart:			IP 54

Trafoanpassung: 		25 / 15 / 7,5 / 4 / 2 W

oder 8 Ohm

Max. Belastbarkeit:		80 W (8 Ohm)

Nennbelastbarkeit: 		50 W (8 Ohm)

Schalldruckpegel: 		91 dB @ 6108 Hz

Empfindlichkeit: 		90 dB

Übertragungsbereich: 	95-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	88 dB

Max. Schalldruckpegel: 	102 dB (25W)

Abmessungen (BxHxT): 	183mm x 243mm x 142mm

Gewicht: 			2,4 kg

Kunststoff:			ABS

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / WB 13

Art. No. 50311

………….	St.	€……..…	€…………..…..

ELA-Zeile

Weiß lackiertes Aluminiumgehäuse und Abdeckgitter, bestückt mit acht 8 cm-Lautsprechern und einem Hochtöner (2-Wege). Wandbefestigung mit Montagewinkeln; nach Montage schwenkbar.

UV-beständig

Technische Daten:

Trafoanpassung: 		30 / 15 / 7,5 W

Schalldruckpegel: 		96 dB @ 1513 Hz

Empfindlichkeit: 		96 dB

Übertragungsbereich: 	150 - 12500 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	93 dB

Max. Schalldruckpegel: 	108 dB (30W)

Abmessungen (BxHxT): 	101mm x 967mm x 82mm

Gewicht: 			6 kg

# Fabrikat / Typ: VISATON / EZ 97.10

Art. No. 50406

………….	St.	€……..…	€…………..…..

ELA-Zeile

Weiß lackiertes Aluminiumgehäuse und Abdeckgitter, bestückt mit vier 8 cm-Lautsprechern und einem Hochtöner (2-Wege). Wandbefestigung mit Montagewinkeln; nach Montage schwenkbar.

UV-beständig

Technische Daten:

Trafoanpassung: 		30 / 15 / 7,5 W

Schalldruckpegel: 		96 dB @ 3260 Hz

Empfindlichkeit: 		94 dB

Übertragungsbereich: 	150 - 15000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	91 dB

Max. Schalldruckpegel: 	106 dB (30W)

Abmessungen (BxHxT): 	101mm x 556mm x 82mm

Gewicht: 			3,5 kg

# Fabrikat / Typ: VISATON / EZ 55.10

Art. No. 50405

………….	St.	€……..…	€…………..…..

ELA-Zeile

Wasserfestes, weiß lackiertes Aluminiumgehäuse und Abdeckgitter, bestückt mit acht 5 cm-Lautsprechern und einem Hochtöner (2-Wege). Wandbefestigung mit Montagewinkeln; nach Montage schwenkbar.

UV-beständig

Technische Daten:

Schutzart:			IP 54

Trafoanpassung: 		30 / 15 / 7,5 W

Schalldruckpegel: 		94 dB @ 3040 Hz

Empfindlichkeit: 		92 dB

Übertragungsbereich: 	200 - 13500 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	90 dB

Max. Schalldruckpegel: 	105 dB (30W)

Abmessungen (BxHxT): 	69,7mm x 613mm x 65mm

Gewicht: 			2,5 kg

# Fabrikat / Typ: VISATON / EZ 60.7

Art. No. 50400

………….	St.	€……..…	€…………..…..

ELA-Zeile

Wasserfestes, weiß lackiertes Aluminiumgehäuse und Abdeckgitter, bestückt mit vier 5 cm-Lautsprechern und einem Hochtöner (2-Wege). Wandbefestigung mit Montagewinkeln; nach Montage schwenkbar.

UV-beständig

Technische Daten:

Schutzart:			IP 54

Trafoanpassung: 		15 / 7,5 / 3,75 W

Schalldruckpegel: 		94 dB @ 3040 Hz

Empfindlichkeit: 		93 dB

Übertragungsbereich: 	250 - 15500 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	90 dB

Max. Schalldruckpegel: 	102 dB (15W)

Abmessungen (BxHxT): 	69,5mm x 396mm x 65mm

Gewicht: 			1,9 kg

# Fabrikat / Typ: VISATON / EZ 40.7

Art. No. 50404

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Gelenkhalterung

Weiß lackierte Stahlhalterung mit zwei Gelenken zur optimalen Drehung/Neigung der ELA-Zeilen. Montierbar an alle VISATON-ELA-Zeilen.

# Fabrikat / Typ: VISATON / Gelenkhalterung

Art. No. 50403

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Projektionslautsprecher

Wetterfestes zylindrisches Kunststoffgehäuse, bestückt mit einem Breitbandlautsprecher mit feuchtigkeitsimprägnierter Membran. Beweglicher Montagebügel. UV-beständig. Von -40° bis 80°C temperaturfest; funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Schutzart:			IP 65

Trafoanpassung: 		15 / 7,25 / 3,75 W

Schalldruckpegel: 		97 dB @ 3260 Hz

Empfindlichkeit: 		96 dB

Übertragungsbereich: 	160-15000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	93 dB

Max. Schalldruckpegel: 	105 dB (15W)

Abmessungen (DxL): 	150 mm x 197 mm

Gewicht: 			1,7 kg

Kunststoff:			ABS

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / PL 13

Art. No. 50351

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Doppelt abstrahlender Gehäuselautsprecher

Wetterfestes zylindrisches Kunststoffgehäuse, bestückt mit zwei Breitbandlautsprechern mit feuchtigkeitsimprägnierter Membran. Stabiler Montagefuß (Aluminium). UV-beständig. -40° bis 80°C temperaturfest; funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Schutzart:			IP 65

Trafoanpassung: 		15 / 7,25 / 3,75 W

Schalldruckpegel: 		99 dB @ 1739 Hz

Empfindlichkeit: 		96 dB

Übertragungsbereich: 	160-6000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	92 dB

Max. Schalldruckpegel: 	103 dB

Abmessungen (DxL): 	150 mm x 197 mm

Gewicht: 			2,3 kg

Kunststoff:			ABS

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / PL 13 D

Art. No. 50353

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Projektionslautsprecher

Wetterfestes zylindrisches Kunststoffgehäuse, bestückt mit einem Breitbandlautsprecher mit feuchtigkeitsimprägnierter Membran. Beweglicher Montagebügel. UV-beständig. Von -40° bis 80°C temperaturfest; funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte). Hitzebeständige Hochtemperaturverdrahtung, Klemmleiste aus Keramik und thermische Sicherung. Die Kabelverschraubung erlaubt das Einführen üblicher brandfester Kabel und Leitungen. Brandverhalten nach NEN 2575 und BS 5839.

Technische Daten:

Schutzart:			IP 65

Trafoanpassung: 		15 / 7,25 / 3,75 W

Schalldruckpegel: 		97 dB @ 3260 Hz

Empfindlichkeit: 		96 dB

Übertragungsbereich: 	160-15000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	93 dB

Max. Schalldruckpegel: 	105 dB (15W)

Abmessungen (DxL): 	150 mm x 197 mm

Gewicht: 			1,7 kg

Kunststoff:			ABS

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / PL 13 BS

Art. No. 50359

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Doppelt abstrahlender Gehäuselautsprecher

Wetterfestes zylindrisches Kunststoffgehäuse, bestückt mit zwei Breitbandlautsprechern mit feuchtigkeitsimprägnierter Membran. Stabiler Montagefuß (Aluminium). UV-beständig. -40° bis 80°C temperaturfest; funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte). Hitzebeständige Hochtemperaturverdrahtung, Klemmleiste aus Keramik und thermische Sicherung. Es können übliche brandfeste Kabel und Leitungen eingeführt werden. Brandverhalten nach NEN 2575 und BS 5839.

Technische Daten:

Schutzart:			IP 65

Trafoanpassung: 		15 / 7,25 / 3,75 W

Schalldruckpegel: 		99 dB @ 1739 Hz

Empfindlichkeit: 		96 dB

Übertragungsbereich: 	160-6000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	92 dB

Max. Schalldruckpegel: 	103 dB

Abmessungen (DxL): 	150 mm x 197 mm

Gewicht: 			2,3 kg

Kunststoff:			ABS

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / PL 13 DBS

Art. No. 50358

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Wand-/Deckenaufbaulautsprecher

in halbkugelförmigem Kunststoffgehäuse mit Lochblech-Abdeckung. Bestückt mit einem hochwertigen 13cm-Breitbandlautsprecher. Gute Musikwiedergabe und klare Sprachverständlichkeit. Montage der Rückwand mit vier Schrauben an Wand oder Decke. Anschluss an das 100V-Netz mittels Schraubklemmen. Durch Markierungen verpolungssichere Montage des Vorderteils mittels einer Bajonettverbindung.

Technische Daten:

Schutzart:	 		IP 44

Trafoanpassung: 		16 / 8 / 4 W

Schalldruckpegel: 		97 dB @ 14110 Hz

Empfindlichkeit: 		94 dB

Übertragungsbereich: 	150-20000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	91 dB

Max. Schalldruckpegel: 	103 dB (16W/1m)

Durchmesser: 		258 mm

Gewicht: 			1,39 kg

Kunststoff:			ABS

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / DAL 13

Art. No. 50341

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Kugellautsprecher

Wasserfestes, weißes Kunststoffgehäuse, bestückt mit einem Breitbandlautsprecher mit feuchtigkeitsimprägnierter Membran. UV-beständig. 100 V / 70 V Übertrager und 8/4 Ohm Anschluss möglich. Zugentlastete Aufhängung.

Technische Daten:

Schutzart:	 		IP 44

Trafoanpassung: 		10 / 5 / 2,5 W

oder 8 Ohm

Schalldruckpegel: 		97 dB @ 1513 Hz

Empfindlichkeit: 		94 dB

Übertragungsbereich: 	150-18000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	91 dB

Max. Schalldruckpegel: 	101 dB

Durchmesser: 		184 mm

Gewicht: 			1,65 kg

Anschlusskabellänge: 	5 m

Kunststoff:			ABS

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / KL 13

Art. No. 50331

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Druckkammer-Hornlautsprecher

Aluminium-Horntrichter und ABS-Schutzkappe Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich, dadurch hervorragende Sprachverständlichkeit. Leistungsanpassung des 100V-Modells in fünf Stufen mittels Drehschalter. Schwenkbarer Metallbügel. UV-beständig. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­25°C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Trafoanpassung: 		15 / 10 / 5 / 3 / 1 W

oder 20 Ohm

Schalldruckpegel: 		107 dB @ 1144 Hz

Empfindlichkeit: 		105 dB

Übertragungsbereich: 	400 - 5000 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	105 dB

Max. Schalldruckpegel: 	117 dB (15W)

Abmessungen (DxL): 	214 mm x 231 mm

Gewicht: 			1,4 kg

# Fabrikat / Typ: VISATON / DK 8 – 100 V / 20 Ohm

Art. No. 50203

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Druckkammer-Hornlautsprecher

Hellgraues Kunststoffgehäuse, schwenkbarer Edelmetallbügel (1.4301). Leistungsanpassung an das 100-V-Netz mittels Drehschalter. UV-beständig. -40° bis 80°C temperaturfest. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Schutzart:			IP 66

Trafoanpassung: 		15 / 10 / 5 / 3 / 1 W

sowie 20 Ohm

Schalldruckpegel: 		110 dB @ 2644 Hz

Empfindlichkeit: 		108 dB

Übertragungsbereich: 	500 - 5500 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	107 dB

Max. Schalldruckpegel: 	119 dB (15W)

Abmessungen (DxL): 	210 mm x 269 mm

Gewicht: 			1,8 kg

Kunststoff:			ABS

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / DK 8 P – 15 W

Art. No. 50220

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Druckkammer-Hornlautsprecher

Hellgraues Kunststoffgehäuse, schwenkbarer Edelmetallbügel (1.4301). Leistungsanpassung an das 100-V-Netz mittels Drehschalter. UV-beständig. -40° bis 80°C temperaturfest. Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (­40 °C; 96 h), erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte).

Technische Daten:

Schutzart:			IP 66

Trafoanpassung: 		30 / 20 / 10 / 5 / 2,5 W

sowie 100 Ohm

Schalldruckpegel: 		110 dB @ 2644 Hz

Empfindlichkeit: 		108 dB

Übertragungsbereich: 	500 - 5500 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	107 dB

Max. Schalldruckpegel: 	122 dB (30W)

Abmessungen (DxL): 	210 mm x 269 mm

Gewicht: 			1,8 kg

Kunststoff:			ABS

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / DK 8 P – 30 W

Art. No. 50221

………….	St.	€……..…	€…………..…..

Einbau-Druckkammerhorn-Lautsprecher

Einbau-Druckkammerhorn-Lautsprecher mit geringer Bauhöhe. Wasserfeste Ausführung mit 8 Ohm Impedanz. Gehäuse aus schwarz lackiertem Aluminium, Horneinsätze aus Polypropylen (PP). Hohe IP-Schutzklasse, hoher Schalldruck und gute Sprachverständlichkeit. Der Potenzialausgleich erfolgt über einen M6-Gewindestift (inklusive zwei Schrauben, Federring und Zahnscheibe) auf der Gehäuserückseite. Der Anschluss erfolgt über eine zweiadrige, halogenfreie Silicon-Schlauchleitung (250 cm) mit isolierten Flachsteckhülsen (4,8/0,8 und 2,8/0,8mm).

Technische Daten:

Schutzart:			IP 67

Nennbelastbarkeit:		10 W

Impedanz: 			8 Ohm

Schalldruckpegel: 		104 dB @ 2947 Hz

Empfindlichkeit: 		101 dB

Übertragungsbereich: 	570 - 4400 Hz

Mittlerer Schalldruckpegel: 	100 dB

Max. Schalldruckpegel: 	110 dB (10W)

Abmessungen (BxHxL): 	121mm x 121mm x 84mm

Gewicht: 			0,65 kg

Material:			Aluminium/PP

UL 94:			HB

# Fabrikat / Typ: VISATON / DK 121 – 8 Ohm

Art. No. 50231

………….	St.	€……..…	€…………..…..

100 V-Übertrager

Übertrager für Lautsprecheranlagen der ELA-Technik

Technische Daten:

Primär:			10 W - 1 kOhm

5 W - 2 kOhm

2,5 W - 4 kOhm

1,25 W - 8 kOhm

0,625 W - 16 kOhm

Sekundär: 			4 / 8 / 16 Ohm

Frequenzbereich:	 	50-19000 Hz (-3dB)

Abmessungen (BxHxT): 	70 mm x 43 mm x 40 mm

# Fabrikat / Typ: VISATON / TR 10.16

Art. No. 1803

………….	St.	€……..…	€…………..…..

100 V-Übertrager

Übertrager für Lautsprecheranlagen der ELA-Technik

Technische Daten:

Primär:			10 W - 1 kOhm

6 W – 1,7 kOhm

3 W – 3,3 kOhm

Sekundär:	 		4 / 8 Ohm

Frequenzbereich: 		20-20000 Hz (-3dB)

Abmessungen (BxHxT): 	63 mm x 51 mm x 44 mm

# Fabrikat / Typ: VISATON / TR 84

Art. No. 1801

………….	St.	€……..…	€…………..…..

100 V-Übertrager

Übertrager für Lautsprecheranlagen der ELA-Technik.

Anschluss über Druckfederklemme.

Technische Daten:

Primär:			6 W – 1,7 kOhm

3 W – 3,3 kOhm

1,5 W – 6,7 kOhm

Sekundär: 			4 / 8 Ohm

Frequenzbereich: 		30-22000 Hz (-3dB)

Kabellänge 			15 cm

Abmessungen (BxHxT): 	60 mm x 35,5 mm x 35 mm

# Fabrikat / Typ: VISATON / TR 6.8

Art. No. 1806

………….	St.	€……..…	€…………..…..